## FILTRU AUTOCURATIRE 100 MICRONI

# NEPTUNE 156 - NEPTUNE 159

| ART. 156 | ART. 156.N | NEPTUNE 156 NEPTUNE 159 Filtru autocuratire din alama; PN 25; Cartus filtrant 100 microni; Prindere manometru in amonte si in aval; Temperatura maxima de functionare 130° C; Filete F.F.; Robinet golire de 3/8"; Masuri disponibile: de la ½" la 2". Conform cu D.M. 174/2004 | ART. 159 | ART. 159.N |
| --- | --- | --- | --- | --- |

CAMP DE UTILIZARE:

Filtrele cu autocuratire seriile NEPTUNE 156 si NEPTUNE 159 se adapteaza la filtrarea instalatiilor care au urmatoarele caracteristici:

| Presiune maxima in amonte: | 25 bar |
| --- | --- |
| Temperatura maxima de utilizare: | 130° C |
| Filetele de legatura: | ISO 228/1 |
| Gradul de filtrare: | 100 microni |
| Fluidele corespunzatoare: | Apa |

LISTA CU MATERIALE:

| Corp metal: | alama CB753S EN 1984 |
| --- | --- |
| Piulita metal: | alama CW617N UNI EN 12165 |
| Cartus filtrant: | otel inoxitabil AISI 304 |
| Garnituri de etansare: | NBR 70 sh |
| O-ringuri: | NBR 70 sh |
| Piesel din plastic: | Ultramid® A3K (BASF) |

ACCESORII PENTRU FILTRE :

| Art. 119.16 | Manometru prindere radiala ¼" Ø 63 : 0-16 bar |
| --- | --- |
| Art. 157 | Cartus filtrant 100 microni |
| Art. 158 | Cartus filtrant 300 microni |

# PRINCIPALELE MARIMI DE FILTRE CU AUTOCURATIRE NEPTUNE 156

|  | ARTICOLO | DN | L | L1 | H | H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 156.12 | ½" | 118 | 70 | 196 | 165 |
|  | 156.34 | ¾" | 118 | 70 | 196 | 165 |
|  | 156.33 | 1" | 123 | 72 | 220 | 180 |
|  | 156.114 | 1" ¼ | 123 | 72 | 220 | 180 |
|  | 156.112 | 1" ½ | 153 | 98 | 258 | 214 |
|  | 156.58 | 2" | 153 | 98 | 258 | 214 |

# PRINCIPALELE MARIMI DE FILTRE CU AUTOCURATIRE NEPTUNE 159

|  | ARTICOLO | DN | L | H | H1 | H2 | L1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 159.12 | ½" | 118 | 250 | 186 | 165 | 70 |
|  | 159.34 | ¾" | 118 | 250 | 186 | 165 | 70 |
|  | 159.33 | 1" | 123 | 280 | 212 | 180 | 72 |
|  | 159.114 | 1" ¼ | 123 | 280 | 212 | 180 | 72 |
|  | 159.112 | 1" ½ | 153 | 320 | 250 | 214 | 98 |
|  | 159.58 | 2" | 153 | 320 | 250 | 214 | 98 |

### SUPRAFETE FILTRANTE

| ARTICOLO | DN | mm² |
| --- | --- | --- |
| Neptune | ½" | 680 |
| Neptune | ¾" | 680 |
| Neptune | 1" | 1.180 |
| Neptune | 1" ¼ | 1.180 |
| Neptune | 1" ½ | 1.720 |
| Neptune | 2" | 1.720 |

DIAGRAMA DE DEBIT SI PIERDERE DE PRESIUNE:

# INSTALAREA SI FUNCTIONAREA FILTRULUI

Deși filtrele cu autocuratare Neptune nu sunt afectate în funcționarea lor, a forței de gravitație, în scopul de a optimiza descărcarea a impurităților recomandăm să instalați filtrul în poziție orizontală:

Produsul este  complet din alama, filtrul cu autocuratire Neptune poate sa fie montat in instalatie in amonte de reductorul de presiune; în acest fel protejează împotriva deteriorărilor cauzate de impurități în apă, a tuturor dispozitivelor aflate in instalatie.

Mai jos este reprezentată o instalație tipică, în cazurile în care filtrul este curat și, în cazul în care filtrul trebuie, în schimb, de curățare:

Manometre prezente în instalație de mai sus indică:

-Manometru 1: presiune la intrare in filtru;

-Manometro 2: presiune la iesire din filtru;

Cele două presiuni corespund, atunci filtrul este curat.

În acest caz, presiunea din manometru 1 este mai mare decât presiunea din manometru 2, filtrul este obturat, prin deschiderea supapei de purjare 3 va duce la curățarea automată a cartușului.

Dacă după această operațiune, filtrul va fi în continuare obturat, trebuie să opriți apa și sa scoateți filtrul pentru a curăța cartușul manual sau pentru a continua cu înlocuirea acestuia

Str. Progresului nr. 30-40, sector 5, Bucuresti tel: 021.411.44.44, fax: 021.411.36.14 www.calorserv.ro   -   www.calor.ro